## Slide 1
Première Ligne de Télécabine a Constantine
TERRAIN TANNOUDJI
STATION INTERMEDIAIRE PARKING DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
STATION PLACE TATACHE
Notes: <number>

## Slide 2
PRÉSENTATION DE LA LIGNE
TERRAIN TANOUJI :(Émir Abdelkader) ou vas s’implanter la Station Motrice qui ce situe en amont (Altitude= 707m)
(Surface totale St = 2480 m²)
Surface de la station S=1680m² .
Surface des aires de stationnement S=800m².
CHU BEN-BADIS : (au niveau du parking de l’hôpital) où ce situe La Station Intermédiaire.
(Altitude= 657m) (Surface St= 1820m²).
PLACE TATACHE : (station de renvoi) ou ce situe ;
La Station En Aval
(Altitude= 619.29m). (Surface St = 1700m²)
Surface de la station S=1400m²
Surface des aires de stationnement S=300m².
* Donc le nombre de station de cette ligne est de 3.
La surface totale des 3 station est de : St =6000m².
Notes: <number>

## Slide 3
Amélioration des condition de déplacement de 100.000 habitants les quartier de la Casaba, cité loucif, cité Abdelkader et cité ziadia.
Facilitation des déplacement de et vers le CHU Constantine.
Soulagement du pont suspendre de la circulation Automobile.
Création d’un nouveau support au tourisme par la découverte de paysages exceptionnels qu’offerent les gorges du rhumel.

## Slide 4
Afin de mieux comprendre la succession des photos voici un organigramme et une fiche technique explicative des différents composants d'un télécabine
Télécabine
Stations
Pylônes
Sattellite
Annexes
Support
Équipement
Vigie, caisse ...etc.
Garage
Administration …
Pylônes au niveau de la station
Pylônes intermédiaire

## Slide 5
Nombre de stations : 03
Sens de la montée : gauche
Station motrice : amont(terrain tannoudji )
Station intermédiaire (PARKING DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE )
Station de renvoi : aval (Station tatache)
Surface totale des station 1700m².
Longueur horizontal : 1804.07m
Dénivellation : 28.00m (st amont –aval )
Pente moyenne : 1.52%
Inclinaison du câble max -39.57%
Longueur suivant la pente 1842.37m
Longueur du câble sans fin : 3770.72m
Caractéristiques techniques du projet
Notes: <number>

## Slide 6
Nombre de pylônes : 10
Diamètre des cables Ø=50mm
Charge de Rupture effective 1747KN
Diamètre de la poulie motrice 5.20m
Diamètre de la poulie de Renvoi 6.10m
Largueur de la voie 5.20m
Puissance en service 444 KW
puissance de démarrage (0.15m/s²).555KW
Altitude de la station motrice 158m
Notes: <number>

## Slide 7: Etat Statistique

## Slide 8
ETAT INITIAL
ETAT FINAL
Vitesse 6.00m/s
Debit 1200p/h
Norme de véhicules 20
Cadencement 45.00 s
Durée du trajet 8 min
Distance entre véhicules 270.00m
Vitesse 6.00m/s
Debit 2000p/h
Norme de véhicules 33
Cadencement 27.00 s
Durée du trajet 7.44 min
Distance entre véhicules 162.00m
Notes: <number>

## Slide 9: Schémas de principe