## Slide 1
Mur de soutènement

## Slide 2: Présentation:
BAROUR NABIL
TIDJET LAHCEN
HAMDI RIAD
SALMI MUSTAPHA
MAZOUZ NOURDINNE
MAHEOUG NASSIM

## Slide 3
La stabilité d'un glissement de terrain en peut être envisagée sans une étude, préalable, minutieuse
Quelle que soit : la surface de glissement, il est de plus grande importance, de connaître ses dimensions et d'avoir une idée sur son origine : surcharge, écoulement d'eau, altération des sols ou simplement ruissellement exceptionnel. Le choix de ma méthode. De confortation en dépend.
On peut agir sur un glissement de terrain par action mécanique, ou par surpression de l'influence de l'eau.
INTRODUCTION :

## Slide 4
Le mur de soutènement est destiné comme son nom l’indique à soutenir de la terre ou plus précisément retenir de la terre.
C’est certainement l’ouvrage en béton armé que l’on voit le plus souvent "bouger " ce qui veut dire que la poussée est plus forte que ce que le mur peut en supporter.
Définition mur de soutènement :

## Slide 5
Le principe est le suivant :
la terre et la surcharge qu'elle supporte exercent une poussée oblique (incliné) sur le mur.
le poids de celui-ci produit une force verticale, ces deux forces se composent et donnent une résultante oblique qui doit tomber dans le tiers central du massif afin qu'il soit stable et soumis à aucune traction.
On utilise principalement deux types de murs de soutènement :

## Slide 6
Pour le calcul du mur de soutènement, il faut connaître les paramètres suivants :
  poussée du matériau de remblai, en fonction de sa densité, son angle de talus naturel, sa compacité et sa surface
  poussée hydrostatique éventuelle
  surcharges sur le remblai et lors de l'exécution des travaux
  nature du sol de fondation
Le mur de soutènement est un ouvrage qui ne pardonne pas les erreurs de conception ou d'exécution.
Le projeteur doit vérifier la stabilité en tenant compte des hypothèses les plus défavorables :
densité des terres de remblais,
nature du sol de fondation,
surcharge sur le remblai,
poussée d'eau éventuelle, etc.

## Slide 7
Un mur de soutènement est normalement calculé pour résister à la poussée des terres. La stabilité du mur est donc à considérer sous le triple aspect :
1- Résistance du sol de fondation.
2- Basculement du mur rotation.
3- Glissement du mur sur sa base.
Ces 3 paramètres classiques conditionnent la stabilité dans la mesure ou les cercles de glissement ne passent pas sous l'assise du mur. -
Les ouvrages de soutènement :
murs en béton armé :
Munis d'une bêche de pied de façon à mobiliser une certaine butée du terrain d'assise.

## Slide 8
murs en gabions :
Qui sont des ouvrages poids : parallèle pipé des en grillages remplis d'enrochements ou de tout venant de carrière (60.120.90 cm).
murs cellulaires :
De plus en plus employés ils sont constitués par des éléments préfabriqués, en béton armé en acier, assemblés sur place pour constituer un réseau parallèle dont les alvéoles sont en suite remplies d'élément rocheux.
Le profilage général de la pente des talus :
II convient de rappeler les deux règles d'or à respecter :
- Ne pas changer le glissement, en particulier en tête.
- Ne pas décharger en pied de glissement.

## Slide 9
Dimensionnement pour avant-projet.

## Slide 10
min. 2O a 30 cm
Dimensions courantes d'un mur lesté en béton armé.
Dimensions courantes d'un mur poids.

## Slide 11
Mur de soutènement.

## Slide 12
Mur et remblai